ГОСТ 25546-82

УДК 621.873:006.354

Группа Г86

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

Режимы работы

Дата введения 01.01.86

Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1982 г. № 4925

Постановлением Госстандарта СССР от 10.07.91 № 1235 снято ограничение срока действия

Издание (январь 2002 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1991 г. (ИУС 2-92)

1. Настоящий стандарт распространяется на грузоподъемные краны всех видов (кроме судовых и плавучих) и устанавливает группы режимов их работы.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4301/1-86, за исключением класса нагружения Q0.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Класс использования в зависимости от числа циклов работы крана за срок его службы определяют по табл. 1.

3. Класс нагружения в зависимости от коэффициента нагружения определяют по табл. 2.

4. Группу режима работы кранов в зависимости от класса использования и класса нагружения определяют по табл. 3.

5. Группа режима работы кранов, транспортирующих груз, нагретый св. 300 °С, или расплавленный металл, шлак, ядовитые, взрывчатые вещества и другие опасные грузы, должна быть не менее 6K, за исключением стреловых самоходных кранов, для которых группа режима работы должна быть не менее 3K.

Таблица 1

| Класс использования | Общее число циклов работы крана за срок его службы |
| --- | --- |
| С0 | До 1.6(104 |
| С1 | Св. 1,6(104 до 3,2(104 |
| С2 | " 3,2(104 " 6,3(104 |
| С3 | " 6,3(104 " 1,25(105 |
| С4 | " 1,25(105 " 2,5(105 |
| С5 | " 2,5(105 " 5(105 |
| С6 | " 5(105 " 1(106 |
| С7 | " 1(106 " 2(106 |
| С8 | " 2.106 " 4(106 |
| С9 | " 4(106 |

Примечания:

1. Цикл работы крана состоит из перемещения грузозахватного органа к грузу, подъема и перемещения груза, освобождения грузозахватного органа возвращения его в исходное положение.

2. Срок службы кранов устанавливают в стандартах или технических условиях на краны конкретных видов.

Таблица 2

| Класс нагружения | Коэффициент нагружения Kр |
| --- | --- |
| Q0 | До 0,063 |
| Q1 | Св. 0,063 до 0,125 |
| Q2 | " 0,125 " 0,25 |
| Q3 | " 0,25 " 0,50 |
| Q4 | " 0,50 " 1,00 |

Таблица 3

| Класс использования | Группа режима работы кранов для класса нагружения |
| --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| С0 | - | - | 1K | 1K | 2K |
| С1 | - | 1K | 1K | 2K | 3K |
| С2 | 1K | 1K | 2K | 3K | 4K |
| С3 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K |
| С4 | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K |
| С5 | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
| С6 | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K |
| С7 | 5K | 6K | 7K | 8K | 8K |
| С8 | 6K | 7K | 8K | 8K | - |
| С9 | 7K | 8K | 8K | - | - |

Коэффициент нагружения Kр вычисляют по формуле

,

где Qi - масса груза, перемещаемого краном с числом циклов Ci;

Qном - номинальная грузоподъемность крана;

Ci - число циклов работы крана с грузом массой Qi;

Cт - число циклов, работы крана за срок его службы, Cт = (Ci.

Примечание. Значение массы грузозахватного органа, навешиваемого на крюк крана или используемого для непосредственного захвата груза (грейфер, подъемный электромагнит, спредер и т.п.), включают в значение Qi и Qном.

6. При отсутствии исходных данных, необходимых для определения класса нагружения и коэффициента использования, группу режима допускается устанавливать по данным приложения 1.

7. Взаимосвязь групп режимов работы кранов и классов использования и нагружения кранов по настоящему стандарту и групп режимов работы кранов по международному стандарту ИСО 4301/1-86 представлена в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Приложение 1

Рекомендуемое

ГРУППЫ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КРАНОВ

| Вид крана, его наименование | Группа режима работы | Примерные объекты, условия использования и технологическое назначение кранов |
| --- | --- | --- |
| Ручные краны всех видов |
| Краны с ручным приводом всех рабочих механизмов | 1K | Насосные и компрессорные станции, машинные залы электростанций, ремонтные краны при небольшом числе обслуживаемых механизмов, вспомогательные краны механических цехов |
| Краны с ручным приводом части рабочих механизмов и электрическим, гидравлическим или пневматическим - остальных | 1K | Редко используемые погрузочные краны, вспомогательные краны механических цехов |
|  | 2K | Относительно часто используемые погрузочные краны для установки заготовок на обрабатывающие станки |
| Приводные краны мостового типа |
| Краны с приводными подвесными талями, в т.ч. с навесными захватами | 1K | Ремонтные краны |
|  | 2K | Перегрузочные работы ограниченной интенсивности, вспомогательные краны механических цехов, краны, интенсивно используемые только при монтаже оборудования |
|  | 3K | Перегрузочные работы средней интенсивности, краны для транспортных и монтажных работ в механических цехах |
| Краны с лебедочными грузовыми тележками, в т.ч. с навесными захватами | 2K | Машинные залы электростанций, ремонтные краны |
|  | 3K | Перегрузочные работы ограниченной интенсивности, вспомогательные краны механических цехов, краны, интенсивно используемые только при монтаже оборудования |
|  | 5K | Перегрузочные работы средней интенсивности, краны для технологических работ в механических цехах, нижние лесные склады, склады готовых изделий предприятий строительных материалов, склады металлосбыта |
|  | 7K | Технические краны при круглосуточной работе |
| Краны с грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные краны | 6K | Смешанные склады, работа с разнообразными грузами, преимущественно сезонное использование |
|  | 7K | Склады насыпных грузов и металлолома, работа с однородными грузами, некруглосуточная работа |
|  | 8K | Склады насыпных грузов и металлолома с однородными грузами при круглосуточной круглогодичной работе |
| Магнитные краны | 6K | Склады полуфабрикатов, работа с разнообразными грузами |
|  | 8K | Цехи и склады металлургических предприятий, крупные металлобазы, работа с однородными грузами (металлические листы в пакетах) |
| Траверсные, мульдомагнитные, мульдогрейферные, мульдозавалочные, для раздевания слитков, копровые, ваграночные шихтовые, колодцевые краны | 8K | Цехи металлургических предприятий |
| Завалочные, ковочные и штыревые краны | 7K |  |
| Литейные краны |  |  |
| Контейнерные краны | 5K | Железнодорожные станции, склады промышленных предприятий, перегрузка разных грузов, в том числе контейнеров |
| Контейнерные краны | 6K | То же, но перегрузка только контейнеров |
| Грейферные краны-перегружатели | 8K | Склады насыпных грузов |
| Мостовые и стеллажные краны-штабелеры |
| Краны с управлением из кабины и автоматического действия | 6K | Стеллажные склады тарных грузов |
| Краны с управлением с пола | 5K |  |
| Краны стрелового типа |
| Башенные строительные (самоподъемные, передвижные, стационарные) краны | 3K | Монтаж промышленных зданий, сооружений и оборудования (грузоподъемность крана св. 100 т) |
|  | 4K | Обслуживание домостроительных комбинатов и других специализированных строительных организаций, работа на складах и полигонах заводов железобетонных изделий (грузоподъемность крана на 100 т) |
|  | 7K | Обслуживание гидротехнического строительства |
| Стреловые самоходные (пневмоколесные, автомобильный, гусеничные) краны | 1K | Монтаж промышленного и энергетического оборудования (грузоподъемность крана св. 100 т) |
|  | 2K | Монтаж промышленных зданий и сооружений (грузоподъемность крана от 25 до 100 т) |
|  | 3K | Погрузочные и монтажно-строительные работы (грузоподъемность крана до 25 т) |
| Портальные краны |
| Крюковые перегрузочные краны | 6K | Транспортные складские объекты |
| Грейферные краны | 6K | Склады промышленных предприятий и порты при сезонной работе |
|  | 8K | Склады и порты при круглосменной круглогодичной работе |
| Краны-лесопогрузчики с моторным грейфером | 6K | Крупные склады круглого леса |
| Консольные краны |
| Передвижные краны | 6K | Литейные цехи |
| Передвижные краны и на колонне | 4K | Перегрузочные и вспомогательные работы |
|  | 2K | Обслуживание ремонтных и монтажных работ |
| Краны с несущими канатами (кабель-краны) |
| Крюковые монтажные краны | 2K | Обслуживание монтажных работ |
| Крюковые перегрузочные краны | 5K | Склады штучных и насыпных грузов |
| Грейферные краны | 7K | Склады насыпных грузов |

Приложение 2

Рекомендуемое

Таблица соответствия групп режимов работы и классов использования и нагружения кранов по ГОСТ 25546-82 и ИСО 4301-1-86

| Класс использования | Группа режима работы крана для класса нагружения |
| --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25546-82 | ИСО 4301/1-86 |
| С0 | - | - | - | - | 1K | - | 1K | A1 | 2K | A2 |
| С1 | - | - | 1K | - | 1K | A1 | 2K | A2 | 3K | A3 |
| С2 | 1K | - | 1K | A1 | 2K | A2 | 3K | A3 | 4K | A4 |
| С3 | 1K | - | 2K | A2 | 3K | A3 | 4K | A4 | 5K | A5 |
| С4 | 2K | - | 3K | A3 | 4K | A4 | 5K | A5 | 6K | A6 |
| С5 | 3K | - | 4K | A4 | 5K | A5 | 6K | A6 | 7K | A7 |
| С6 | 4K | - | 5K | A5 | 6K | A6 | 7K | A7 | 8K | A8 |
| С7 | 5K | - | 6K | A6 | 7K | A7 | 8K | A8 | 8K | - |
| С8 | 6K | - | 7K | A7 | 8K | A8 | 8K | - | - | - |
| С9 | 7K | - | 8K | A8 | 8K | - | - | - | - | - |