государственный стандарт союза сср

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ПО РЕЖИМАМ РАБОТЫ

ГОСТ 25835-83

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Классификация механизмов по режимам работы Lifting capacity cranes. Duty classifications of mechanisms | ГОСТ 25835-83* |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.85

Постановлением Госстандарта СССР № 1235 от 10.07.91 снято ограничение срока действия

1. Настоящий стандарт распространяется на грузоподъемные краны всех видов (кроме судовых и плавучих) и устанавливает классификацию механизмов по группам режимов работы, предназначенную для определения области применения и назначения исходных, данных для расчета механизмов кранов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Группу режима работы механизмов, классы использования и нагружения механизмов определяют по табл. 1 - 3.

Таблица 1

Группа режима работы механизмов

| Класс использования | Группа режима для класса нагружения |
| --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 |
| А0 | 1М | 1М | 1М | 2М |
| А1 | 1М | 1М | 2М | 3М |
| А2 | 1М | 2М | 3М | 4М |
| А3 | 2М | 3М | 4М | 5М |
| А4 | 3М | 4М | 5М | 6М |
| А5 | 4М | 5М | 6М | - |
| А6 | 5М | 6М | - | - |

Таблица 2

Классы использования механизмов

| Класс использования | Норма времени работы механизмов, ч |
| --- | --- |
| А0 | До 800 |
| А1 | Св. 800 » 1600 |
| А2 | » 1600 » 3200 |
| A3 | » 3200 » 6300 |
| А4 | » 6300 » 12500 |
| А5 | » 12500 » 25000 |
| А6 | » 25000 » 50000 |
| Примечание. Под временем работы механизма понимают время, в течение которого данный механизм находится в движении (действии). Норма времени работы механизма назначается, исходя из наибольшей экономичности для ожидаемых условий использования и с учетом группы режима крана по ГОСТ 25546-82. Норма времени должна соответствовать для механизмов, подвергающихся капитальному ремонту - установленному ресурсу до капитального ремонта, а для остальных механизмов - установленному ресурсу до списания. |

Таблица 3

Классы нагружения механизмов

| Класс нагружения | Коэффициент нагружения К |
| --- | --- |
| В1 | До 0,125 |
| В2 | Св. 0,125 » 0,25 |
| В3 | » 0,25 » 0,50 |
| В4 | » 0,50 » 1,00 |

3. Группа режима работы механизмов главного и вспомогательного подъема груза и механизма подъема стрелы кранов, транспортирующих нагретый свыше 300 °С или расплавленный металл или шлак, ядовитые, взрывчатые вещества и другие опасные грузы, должна быть не менее 5, за исключением самоходных стреловых кранов, для которых группа режима работы, согласованная с заказчиком, должна быть не менее 3. Это требование не распространяется на механизмы подъема груза, если они не принимают участия в транспортировании вышеперечисленных грузов.

4. Коэффициент нагружения К вычисляют по формуле

где Pi - нагрузка, действующая на механизм за период времени ti;

Ртax - наибольшая нагрузка, действующая на механизм в течение времени его работы;

ti - продолжительность времени действия нагрузки Рi;

(ti - суммарное время действия нагрузок на механизм.

Значения нагрузок Рi, Рmax определяют для концевого звена кинематической цепи механизма (канатный барабан, ходовое колесо, ведущее зубчатое колесо механизма поворота), с учетом всех факторов, включая и процессы неустановившегося движения.

5. При отнесении механизмов к группам режима, значения времени работ и коэффициента нагружения определяют расчетом. При наличии статистических данных рассчитывают математическое ожидание указанных величин, принимаемое по верхнему доверительному пределу с доверительной вероятностью 0,95.

6. При отсутствии исходных данных, необходимых для определения класса использования и коэффициента нагружения, и отсутствии указаний на группу режима механизма в нормативно-технической документации на кран, группу режима работы механизмов допускается устанавливать по приложению 1 к настоящему стандарту.

7. Взаимосвязь групп режимов работы механизмов и классов использования и нагружения механизмов по настоящему стандарту и групп режимов механизмов по международному стандарту ИСО 4301/1-86 представлена в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ГРУППЫ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ КРАНОВ

| Вид крана, его наименование и назначение | Группа режима работы для механизма |
| --- | --- |
|  | главного подъема | вспомогательного подъема | передвижения тележки (тали) | передвижения крана | поворота | изменения вылета | прочего |
| 1. Краны мостового типа (мостовые, козловые) |
| 1.1. Крюковый кран |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Кран с ручным приводом | 1М | 1М | 1М | 1М | - | - | - |
| 1.1.2. Кран с электрической талью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) общего назначения | 3М | - | 3М | 3М | - | - | - |
| 2) редкого использования | 2М | - | 2М | 2М | - | - | - |
| 3) для литейного цеха | 4М | - | 3М | 3М | - | - | - |
| 4) с моторным грейфом | 4М | - | 3М | 3М | - | - | - |
| 1.1.3. Монтажный ремонтный кран |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) для монтажа, ремонта и обслуживания машинных залов | 1М | 1M | 2М | 2М | - | - | - |
| 2) монтажный строительный | 1М | 1М | 2М | 2М | - | - | - |
| 1.1.4. Кран с канатной лебедкой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) для работ в цехах и складах промышленных предприятий | 4М | 4М | 4М | 4М | - | - | - |
| 2) то же, в случае редкого использования | 3М | 3М | 3М | 3М | - | - | - |
| 3) для литейного цеха | 6М | 4М | 4М | 4М | - | - | - |
| 4) для обслуживания технологического процесса при постоянной эксплуатации | 5М | 4М | 4М | 5М | - | - | - |
| 5) то же, если тележка чаще передвигается, чем кран | 5М | 4М | 5М | 4М | - | - | - |
| 6) с приводным захватом, подвешенным к крюку крана, с вакуумным подъемником или моторным грейфером | 5М | - | 5М | 5М | - | - | - |
| 7) то же, в случае редкого использования | 4М | - | 4М | 4М | - | - | - |
| 8) для перегрузки лесоматериалов с приводным захватом и поворотным механизмом | 5М | - | 5М | 5М | - | - | 5М13 |
| 1.2. Грейферный кран: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) для непрерывной эксплуатации | 6М | - | 5М | 6М | - | - | 6М2 |
| 2) то же, если тележка чаще передвигается, чем кран | 6М | - | 6М | 5М | - | - | 6М2 |
| 3) для эксплуатации с перерывами | 5М | - | 5М | 5М | - | - | 5М2 |
| 4) то же, в случае редкого использования | 4М | - | 4М | 4М | - | - | 4М2 |
| 1.3. Магнитный кран: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) для непрерывной эксплуатации | 6М | 4М | 6М | 6М | - | - | - |
| 2) то же, в случае редкого использования | 4М | 4М | 4М | 4М | - | - | - |
| 1.4. Магнитно-грейферный кран: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) для непрерывной эксплуатации | 6М | 4М | 6М | 6М | - | - | 6М2 |
| 2) для эксплуатации с перерывами | 5М | 4М | 5М | 5М | - | - | 5М2 |
| 1.5. Траверсный кран | 5М | - | 5М | 6М | 5М | - | - |
| 1.5.1. То же, с автоматическим грузозахватным органом | 6М | - | 6М | 6М | 5М | - | - |
| 1.6. Кран с лапами | 6М | - | 6М | 6М | 6М | - | 4М3 |
| 1.7. Мульдомагнитный кран | 6М | - | 6М | 6М | 4М | - | - |
| 1.8. Мульдогрейферный кран | 6М | - | 6М | 6М | - | - | 6М2 |
| 1.9. Мульдозавалочный кран | 6М | - | 6М | 6М | 6М | - | 5М4 |
| 1) вспомогательная тележка | - | 4М | 4М | - | - | - | - |
| 1.10. Посадочный кран | 6М | - | 6М | 6М | 6М | - | 5М5 |
| 1.11. Кран для раздевания слитков | 6М | 5М | 6М | 6М | 5М | - | 5М6 |
| 1.12. Колодцевый кран | 6М | 5М | 6М | 6М | 5М | - | 5М8 |
| 1.13. Ваграночный шихтовый кран | 6М | - | 6М | 5М | 5М | - | 5М7 |
| 1.14. Штыревой кран | 6М | - | 5М | 5М | 5М | - | 5М6 |
| 1.15. Копровый кран | 6М | - | 6М | 6М | - | - | - |
| 1.16. Закалочный кран | 5М | 5М | 5М | 6М | - | - | - |
| 1) то же, если тележка чаще передвигается, чем кран | 5М | 5М | 6М | 5М | - | - | - |
| 1.17. Литейный кран | 5М | 5М | 5М | 5М | - | - | - |
| 1) вспомогательная тележка, работающая на кране | - | 4М | 4М | - | - | - | - |
| 1.18. Ковочный кран | 5М | 5М | 5М | 5М | - | - | 6М8 |
| 1) вспомогательная тележка, работающая на кране | - | - | 4М | 4М | - | - | - |
| 1.19. Кран-штабелер |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.1. Кран-штабелер мостовой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) с управлением из кабины, для непрерывного действия | 5М | - | 4М | 4М | 3М | - | - |
| 2) то же, с полуавтоматическим управлением | 5М | - | 5М | 5М | 4М | - | - |
| 3) с управлением с пола | 4М | - | 4М | 4М | 3М | - | - |
| 1.19.2. Кран-штабелер стеллажный | 5М | - | - | 5М | - | - | 5М12 |
| 1.20. Контейнерный кран | 5М | - | 4М | 4М | 4М | - | 4М9 |
| 1) то же, если тележка чаще передвигается, чем кран | 5М | - | 5М | 4М | 4М | - | 4М9 |
| 2) в случае редкого использования | 4М | - | 4М | 3М | 4М | - | 4М9 |
| 2. Краны стрелового типа |
| 2.1. Стреловый кран самоходный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) крюковый, общего назначения грузоподъемностью до 16 т | 2М | 2М | - | - | 2М | 2М | 2М10 |
| 2) то же, грузоподъемностью более 16 т | 1М | 1М | - | - | 1М | 2М | 1М10 |
| 3) для работы с грейфером | 5М | 4М | - | - | 5М | 4М | 5М2 |
| 4) для перегрузки контейнеров | 4М | - | - | - | 4М | 3М | 4М9 |
| 2.2. Башенный кран |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) для строительных и монтажных работ | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 3М | 2М11 |
| 2) для подачи бетона при гидротехническом строительстве | 4М | 3М | 4М | 3М | 4М | 3М | 3М11 |
| 2.3. Портальный кран: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) монтажный грузоподъемностью до 50 т | 3М | 4М | - | 3М | 4М | 4М | - |
| 2) монтажный грузоподъемностью свыше 50 т | 2М | 5М | - | 3М | 3М | 3М | - |
| 3) крюковой перегрузочный | 5М | 4М | - | 4М | 5М | 5М | - |
| 4) грейферный для постоянной работы | 6М | - | - | 4М | 5М | 5М | 6М2 |
| 5) то же, для работы с перерывами | 5М | - | - | 3М | 4М | 4М | 5М2 |
| 6) кран-лесопогрузчик с моторным грейфером | 5М | - | 5М | 4М | 5М | 4М | 5М13 |
| 3. Консольные краны |
| 3.1. Консольный кран на колонне: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) общего назначения | 4М | - | 3М | - | 3М | - | - |
| 2) в случае редкого использования | 3М | - | 2М | - | 2М | - | - |
| 3.2. Настенный консольный кран: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) общего назначения | 3М | - | 3М | - | 3М | - | - |
| 2) в случае редкого использования | 2М | - | 2М | - | 2М | - | - |
| 3.3. Передвижной консольный кран: | 4М | - | 3М | 4М | 3М | - | - |
| для литейного цеха | 5М | - | 4М | 4М | 3М | - | - |
| 4. Краны с несущими канатами (кабель-краны) |
| 1) крюковой для монтажных работ | 3М | - | 3М | 3М | - | - | - |
| 2) то же, для перегрузочных работ | 4М | - | 4М | 3М | - | - | - |
| 3) грейферный | 5М | - | 5М | 3М | - | - | 5М2 |
| 1 В том числе и с электроталью. 2 Механизм замыкания грейфера. 3 Механизм качания лап. 4 Поворотный механизм (хобот) подающего устройства, фиксирующее устройство стопора и замыкающий механизм захватывающего устройства. 5 Замыкающий механизм захватывающего устройства. 6 Замыкающий механизм клещей. 7 Замыкающий механизм кюбеля. 8 Поворотное устройство (кантователь). 9 Устройство для захвата контейнера (спредер). 10 Механизм выдвижения стрелы. 11 Монтажная лебедка у самомонтирующихся кранов. 12 Механизм выдвижения телескопических захватов. 13 механизм поворота грейфера. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Таблица соответствия групп режимов работы и классов использования и нагружения механизмов по ГОСТ 25835-83 и ИСО 4301/1-86

| Класс использования | Группа режима для класса нагружения |
| --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 |
|  | ГОСТ 25835-83 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25835-83 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25835-83 | ИСО 4301/1-86 | ГОСТ 25835-83 | ИСО 4301/1-86 |
| А0 | 1M | M1 | 1М | М2 | 1М | М3 | 2М | М4 |
| А1 | 1М | М2 | 1М | М3 | 2М | М4 | 3М | М5 |
| А2 | 1М | М3 | 2М | М4 | 3М | М5 | 4М | М6 |
| A3 | 2М | М4 | 3М | М5 | 4М | М6 | 5М | М7 |
| А4 | 3М | М5 | 4М | М6 | 5М | М7 | 6М | М8 |
| А5 | 4М | М6 | 5М | М7 | 6М | М8 | - | - |
| А6 | 5М | М7 | 6М | М8 | - | - | - | - |

(Введено дополнительно, Изм. № 1).